| SIERRA | ДАТЧИК ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | SL6F |  |
| Применение: Технические характеристики: |  |
| Номинальные нагрузки (НПИ, кг) | 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500 |
| Чувствительность (РКП, мВ/В) | 2,0 ( 0,15 | Входное сопротивление (Ом) | 402 ( 6 |
| Класс точности | C3 | Выходное сопротивление (Ом) | 350 ( 3 |
| Число поверочных интервалов | 3000 | Сопротивление изоляции (МОм) | ≥ 5000 (50В) |
| Мин. поверочный интервал | НПИ / 7500 | Напряжение питания, (В, постоянный ток) | рекомендуемое | 5 ( 12 |
| Общая ошибка (%РКП) | ( ( 0,020 |  | максимальное | 18 |
| Ползучесть (%РКП/30мин) | ( ( 0,016 | Предельная нагрузка (%НПИ) | 150 |
| Изменение РКП от температуры (%РКП/10°С) | ( ( 0,016 | Разрушающая нагрузка (%НПИ) | 200 |
|  |  | Класс защиты | IP65 |
| Изменение НКП от температуры (%РКП/10°С) | ( ( 0,020 | Угловая коррекция (% от нагрузки) | 0,02/100мм |
|  |  | Длина кабеля (м) | 6 |
| Баланс нуля (НКП, %РКП) | ( 1,0 | Размер платформы (мм) | См. чертеж |
| Диапазон термокомпенсации (°С) | -10 ( +40 | Тип кабеля | 4-х – жильный экранированный ( 5,7 мм |
| Рабочий диапазон температур (°С) | -35 ( +65 | Материал тензодатчика | Алюминиевый сплав |
| Подключение (цвет изоляции проводов) | 4-проводное: Красный – Питание (+); Черный – Питание (-); Зеленый – Сигнал (+); Белый – Сигнал (-); Прозрачный или желтый - Экран |
| Способы приложения нагрузки к тензодатчику: |  |